Технические требования к транспортным средствам 
участвующих в серии соревнований на 2019г.
«ОТКРЫТЫЙ КУБОК 
РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 
ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ВИДАМ СПОРТА»

(Внедорожное ориентирование)

г. Москва

2018г

Технические требования

для автомобилей принимающих участие 
в серии  традиционных соревнований

«Открытый  Кубок Русского географического общества 
по техническим видам спорта»

1. УЧАСТНИКИ. ЭКИПАЖИ.

1.1. К участию в соревнованиях допускаются физические лица;

- имеющие водительское удостоверение соответствующей категории, действующее на территории Российской Федерации и действительное до окончания соревнований.

- имеющие удостоверение водителя.

- полностью оформившие и подписавшие административные документы и заявку на участие по форме Организатора соревнований.

- оплатившие заявочный взнос.

- дееспособные, трезвые и в здравом уме.

1.2. Обязательно наличие у участника страхового полиса от несчастных случаев на время участия в соревновании.

1.3. Все экипажи, принимающие участие в соревнованиях, должны быть представлены на Регистрации, как минимум одним членом экипажа, на предстартовой мед. комиссии должны присутствовать ВСЕ ЧЛЕНЫ ЭКИПАЖА указанные в заявке (Состояние алкогольного (наркотического) опьянения может проводится на любом участке трассы соревнования, пилота или штурмана - определяется судьями по внешним признакам, либо с помощью приборов (допустимый максимум алкоголя 0,16 промилле) - дисквалификация с аннулированием достигнутых результатов. Незачет соревнования.).

1.4. Регистрация проводится в базовом лагере соревнований в соответствии 
с расписанием мероприятия.

1.5. Все члены экипажа, указанные в заявке и имеющие водительское удостоверение, имеют право управлять транспортным средством  во время соревнований.

1.6. Состав экипажа состоит для автомобильного зачёта из:

1-го Водителя (Пилота) и 2-го Водителя (Штурмана), указанных в заявке на участие,

для МОТО зачета из:

1-го Водителя (Пилота) и 2-го Водителя (Штурмана), указанных в заявке на участие, и двух мотоциклов.

для АТV зачета из:

1-го Водителя (Пилота) и 2-го Водителя (Штурмана), указанных в заявке на участие, и двух квадроциклов.

для UTV из:

1-го Водителя (Пилота) и 2-го Водителя (Штурмана), указанных в заявке на участие, и одного UTV.

1.7. Допускается размещение пассажиров, общее количество которых, не  превышает число посадочных мест в салоне автомобиля оборудованных ремнями безопасности за исключением категорий: «Подготовленные», «Прото» и все зачеты мото и ATV.

1.8. У каждого экипажа наличие прибора GPS – обязательно.

1.9. Наличие жестких защитных шлемов у всех членов экипажа 
и пассажиров ОБЯЗАТЕЛЬНО (за исключением зачета «полироль») Запрещено размещение людей во время движения автомобиля снаружи автомобиля (на капоте, крыше, бамперах, порогах, в грузовом отсеке (для пикапов) и т.п.)..

2. ЗАЧЕТНЫЕ КАТЕГОРИИ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ.

2.1. Размер резины указан включительно!

Методика измерения: Измерения проводятся на шинах, накачанных до давления в  2,2 атмосферы, по прямой линии, проходящей по центру шины и не являющейся вертикальной относительно земли (при измерениях не должны учитываться естественные проминания шины).

Измерение проводится на всех шинах (включая, запасные, сменные и т.п.), используемых в дальнейшем на соревновании.

«ПОЛИРОЛЬ»

Абсолютно стандартные автомобили категории «В» «С» (категория для пикапов и автомобилей типа «хаммер»),  заводской комплектации колесной формулой 4х2, 4х4.

Внимание! Тех. Требования для автомобилей категорий : "Туризм" написаны по принципу: ЧТО НЕ РАЗРЕШЕНО, ТО ЗАПРЕЩЕНО!

"ТУРИЗМ" Автомобили категории «В», «С»

Разрешается применение только автомобильных пневматических шин, имеющих маркировку А/Т (или имеющие другую маркировку, но не являющиеся «грязевыми» -  определяют судьи этапа), внешний диаметр которых не может превышать 33’ (838мм) по диаметру.

Изменение рисунка протектора - ЗАПРЕЩЕНО!

Запрещены любые изменения в конструкции автомобиля, за исключением ниже указанных:

Разрешен лифт и (или) усиление жесткости подвески.

Разрешена установка гидроусилителей рулевого управления и демпферов.

Разрешена установка силового обвеса.

Разрешена подрезка арок крыльев при условии сохранения контура арки.

Разрешена установка блокировок в оригинальный картер.

Использование лебедки в категории "ТУРИЗМ" - запрещено, имеющиеся лебедки опечатываются, при нарушении пломбы – пенализация: понижающий коэффициент по набраным очкам = 1,2.

РЕКОМЕНДОВАН КАРКАС БЕЗОПАСНОСТИ!!!

Внимание!  Тех. Требования для автомобилей категорий : "Стандарт", "Подготовленные", "Прото" написаны по принципу: ЧТО НЕ ОГОВОРЕНО, ТО РАЗРЕШЕНО!

«СТАНДАРТ»

Серийные автомобили кат. «В», «С»

Разрешается применение только автомобильных пневматических шин имеющих грязевой рисунок протектора, фактический внешний диаметр которых при измерении не превышает 838мм (33 дюйма).

Запрещены любые изменения в конструкции автомобиля, за исключением ниже указанных:

Разрешен лифт кузова и подвески.

Разрешены любые усиления элементов подвески и рулевого управления.

Разрешена установка блокировок в оригинальный картер.

Разрешена установка гидроусилителей рулевого управления и демпферов.

Разрешена установка силового обвеса.

Разрешена подрезка арок крыльев при условии сохранения контура арки.

Разрешается применение только автомобильных пневматических шин, фактический внешний диаметр которых при измерении не превышает 838мм (33дюйма). (Разрешается использование шин от сельхозтехники 
с пенализацией к основному времени 1 час).

Разрешено изменение вертикального расположения радиатора.

Разрешена замена двигателя, КПП, РК с сохранением количества цилиндров.

Разрешена установка на автомобиле не более одной лебёдки в передней части кузова.

Запрещена установка мостов не выпускаемых заводом изготовителем для данной марки.

Запрещен перенос радиатора из подкапотного пространства,

Запрещено удаление элементов кузова.

Запрещены любые стационарные устройства для лебежения назад.

Обязателено (рекомендовано) наличие  каркаса безопасности и ремней безопасности (Решение организатора этапа).

«ПОДГОТОВЛЕННЫЕ»

Автомобили кат. «В», «С»

Разрешается применение только автомобильных пневматических шин, фактический внешний диаметр которых при измерении не превышает 939мм.(37 дюймов), за исключением шин низкого давления.

Разрешен перенос радиатора из подкапотного пространства, изменение вертикального расположения радиатора.

Запрещена установка мостов не выпускаемых заводом изготовителем для данной марки.

Разрешена замена двигателя, КПП, РК с сохранением количества цилиндров.

Разрешено использование двух лебёдок.

Разрешено применение шин от сельскохозяйственной, дорожной 
и специальной техники.

Обязательно (рекомендовано) наличие каркаса безопасности и ремней безопасности. (Решение организатора этапа).

«ПРОТО»

Автомобили кат. В,С свободной конструкции.

Разрешается применение всех типов и видов автомобильных пневматических шин, за исключением шин низкого давления, фактический внешний диаметр которых при измерении не превышает 1066мм.(42 дюйма).

Разрешено: перенос радиатора из подкапотного пространства, изменение вертикального расположения радиатора, установка мостов не выпускаемых заводом изготовителем, удаление элементов кузова.

Разрешена замена двигателя, КПП, РК. Разрешено использование двух и более лебёдок.

Допускается применение пневматических шин от сельскохозяйственной, дорожной и специальной техники.

Обязательно наличие каркаса безопасности и ремней безопасности.

МОТО – мотоциклы оборудованные резиной для участия в кат. «кросс» 
и «эндуро»

ATV – квадроциклы.

В спорных ситуациях определение принадлежности транспортного средства к зачётной категории, определение будет происходить, основываясь на  данные «Тех. Требования  к автомобилям для трофи-рейдов».

3.2. Транспортные средства, не попадающие ни под одну зачетную категорию, могут быть допущены до участия в соревнованиях, на условиях организаторов.

Использование дополнительных устройств противоскольжения (например: цепи, специальные чехлы, изменяющие сцепные свойства шины и т.п.) монтируемые на колеса и шины во всех категориях запрещено!

!ВАЖНО!

В случае отказа от одного из элементов безопасности (защитный шлем, каркас безопасности, ремни безопасности, наличие огнетушителя) – участник допускается к участию 
в соревновании только после добровольного  принятия на себя  всей  ответственности за любую травму, полученную им самим, его  пассажирами или третьими лицами по ходу соревнований, и не будет требовать какой-либо компенсации  за нанесение ущерба  ему и его пассажирам или третьим лицам с организаторов соревнований.